## Slide 1
رحلة تطور شبكات الاتصالات المتنقلة
من GSM (الجيل الثاني) إلى الجيل الخامس المتقدم والجيل السادس
2G
3G
4G
5G
5G-A
6G
عرض تنفيذي | القدرات: سرعة نقل البيانات — عدد المستخدمين — نطاق التردد
سبتمبر 2026
Notes: شريحة الغلاف: عرض تنفيذي يستعرض تطور أجيال شبكات الجوال من 2G إلى 6G مع التركيز على ثلاث قدرات: سرعة البيانات، عدد المستخدمين/الكثافة، ونطاق التردد.

## Slide 2
الملخص التنفيذي
ثلاثة عقود ونصف من التطور: كل جيل ضاعف القدرة نحو 10–100 مرة وفتح أسواقاً جديدة
×2.6 مليون
قفزة سرعة البيانات
من ‪384 kbps‬ (EDGE) إلى ‪1 Tbps‬ (6G)
0.1 ms
زمن الاستجابة المستهدف في 6G
مقابل ≈‪500 ms‬ في 2G
10 مليون
جهاز لكل كم² في 6G
مقابل مليون في 5G و100 ألف في 4G
300 GHz
أقصى تردد مخطط
من ‪900 MHz‬ في GSM إلى دون التيراهرتز
الرسالة الرئيسية
انتقلت شبكات الجوال من نقل الصوت (2G) إلى نقل البيانات (3G/4G)، ثم إلى منصة تشغيل للصناعات (5G)، وتتجه لتصبح بنية تحتية ذكية تستشعر البيئة وتدمج الذكاء الاصطناعي (5G-Advanced و6G). كل جيل جديد اعتمد على طيف أعلى تردداً وأوسع عرضاً، مع تقنيات هوائيات أذكى لتعويض ضعف الانتشار.
ما يعنيه ذلك للقيادة
1
الطيف أصل استراتيجي: تأمين نطاقات 3.5 و6 و‪7–24 GHz‬ يحدد التنافسية للعقد القادم.
2
5G-Advanced ترقية منخفضة التكلفة تفتح إيرادات XR والصناعة وإنترنت الأشياء.
3
الاستعداد لـ 6G يبدأ الآن: نواة سحابية أصيلة، وذكاء اصطناعي في التشغيل، وشراكات NTN.
تطور شبكات الاتصالات المتنقلة | عرض تنفيذي
2
Notes: الملخص التنفيذي: أربعة أرقام رئيسية تلخص حجم القفزة بين الأجيال، والرسالة الأساسية أن كل جيل يعتمد على طيف أعلى وتقنيات هوائيات أذكى.

## Slide 3
الخط الزمني: جيل جديد كل عشر سنوات تقريباً
من الهاتف التناظري إلى الشبكة الذكية — سنوات الإطلاق التجاري الأول
1G
1979–1981
التناظري (NMT / AMPS)
صوت تناظري فقط، بلا تشفير، بلا بيانات
2G
1991
GSM
صوت رقمي + SMS ثم GPRS/EDGE
3G
2001
UMTS / HSPA
الإنترنت المتنقل والهواتف الذكية
4G
2009
LTE / LTE-A
النطاق العريض وشبكة IP الكاملة
5G
2019
5G NR
eMBB + URLLC + mMTC
5G-A
2024–2025
5G-Advanced
Rel-18/19: AI، XR، NTN، RedCap
6G
≈ 2030
IMT-2030
تيرابت، استشعار، ذكاء أصيل
نحن هنا 2026
نمط ثابت: كل جيل يستغرق نحو 10 سنوات من التقييس إلى النشر الواسع، ويتعايش مع الجيل السابق 10–15 سنة قبل إيقافه.
تطور شبكات الاتصالات المتنقلة | عرض تنفيذي
3
Notes: الخط الزمني: نمط الدورة العشرية. 1G ظهر في اليابان 1979 والدول الإسكندنافية 1981؛ 2G في فنلندا 1991؛ 3G في اليابان 2001؛ 4G في السويد والنرويج 2009؛ 5G في 2019؛ 5G-Advanced مع Release 18 في 2024؛ و6G متوقع حوالي 2030.

## Slide 4
2G
الجيل الثاني (2G): GSM — بداية الاتصالات الرقمية
الإطلاق التجاري الأول: فنلندا 1991 | المعيار: GSM / GPRS (2.5G) / EDGE (2.75G)
سرعة نقل البيانات
9.6 kbps
GPRS حتى ‪171 kbps‬ | EDGE حتى ‪384 kbps‬
المستخدمون
8 لكل حامل
TDMA: 8 فتحات زمنية لكل قناة ‪200 kHz‬ | مئات المستخدمين لكل خلية
نطاق التردد
900 / 1800 MHz
وفي الأمريكتين: ‪850 / 1900 MHz‬
عرض القناة
200 kHz
تعديل GMSK | تبديل الدوائر (Circuit Switched)
ماذا أتاح هذا الجيل؟
صوت رقمي مشفّر بجودة ثابتة وتجوال دولي عبر بطاقة SIM
الرسائل النصية القصيرة SMS — أول خدمة بيانات جماهيرية
أول اتصال بالإنترنت عبر الجوال (WAP) مع GPRS
اعتماد عالمي: أكثر من 80% من اشتراكات العالم في ذروته
التقنيات الرئيسية
TDMA / FDMA
GMSK
MSC / BSC / BTS
SIM
GPRS
EDGE
نقطة تنفيذية: 2G وضع أسس التشغيل البيني العالمي والتجوال، ويجري إيقافه تدريجياً في معظم الأسواق لإعادة استخدام طيفه الثمين.
تطور شبكات الاتصالات المتنقلة | عرض تنفيذي
4
Notes: الجيل الثاني (2G): GSM — بداية الاتصالات الرقمية. الإطلاق التجاري الأول: فنلندا 1991 | المعيار: GSM / GPRS (2.5G) / EDGE (2.75G). نقطة تنفيذية: 2G وضع أسس التشغيل البيني العالمي والتجوال، ويجري إيقافه تدريجياً في معظم الأسواق لإعادة استخدام طيفه الثمين.

## Slide 5
3G
الجيل الثالث (3G): UMTS — الإنترنت المتنقل
الإطلاق التجاري الأول: اليابان 2001 | المعيار: UMTS / WCDMA ثم HSPA (3.5G) و HSPA+
سرعة نقل البيانات
384 kbps
HSPA حتى ‪14.4 Mbps‬ | HSPA+ حتى ‪42 Mbps‬ (‪84 Mbps‬ مع DC)
المستخدمون
≈ 100–200
مستخدم صوتي متزامن لكل حامل ‪5 MHz‬ | زمن استجابة ‪100–200 ms‬
نطاق التردد
2100 MHz
النطاق الرئيسي (Band I) | إضافة ‪900 / 850 / 1900 MHz‬
عرض القناة
5 MHz
WCDMA بالطيف المنتشر | تبديل الدوائر والحزم معاً
ماذا أتاح هذا الجيل؟
مكالمات الفيديو وتصفح الإنترنت الفعلي على الجوال
ولادة الهواتف الذكية ومتاجر التطبيقات (2007–2008)
خدمات الموقع والخرائط والبث الصوتي
البريد الإلكتروني المتنقل والوسائط المتعددة MMS
التقنيات الرئيسية
WCDMA / CDMA
HSDPA / HSUPA
NodeB / RNC
SGSN / GGSN
64-QAM
MIMO 2x2
نقطة تنفيذية: 3G حوّل الشبكة من صوت إلى بيانات، لكن كفاءته الطيفية المحدودة جعلته أول جيل يُطفأ قبل 2G في عدة أسواق.
تطور شبكات الاتصالات المتنقلة | عرض تنفيذي
5
Notes: الجيل الثالث (3G): UMTS — الإنترنت المتنقل. الإطلاق التجاري الأول: اليابان 2001 | المعيار: UMTS / WCDMA ثم HSPA (3.5G) و HSPA+. نقطة تنفيذية: 3G حوّل الشبكة من صوت إلى بيانات، لكن كفاءته الطيفية المحدودة جعلته أول جيل يُطفأ قبل 2G في عدة أسواق.

## Slide 6
4G
الجيل الرابع (4G): LTE — عصر النطاق العريض المتنقل
الإطلاق التجاري الأول: السويد والنرويج 2009 | المعيار: LTE (Rel-8) ثم LTE-Advanced و LTE-Advanced Pro
سرعة نقل البيانات
100 Mbps
LTE-A حتى ‪1 Gbps‬ | LTE-A Pro حتى ‪3 Gbps‬ | رفع ‪50–500 Mbps‬
كثافة المستخدمين
≈ 100 ألف / كم²
مئات المستخدمين النشطين لكل خلية | زمن استجابة ‪30–50 ms‬
نطاق التردد
700–2600 MHz
نطاقات FDD/TDD متعددة + ‪3.5 GHz‬ (B42/43) | ‪450 MHz‬–‪5.9 GHz‬ إجمالاً
عرض القناة
1.4–20 MHz
تجميع الحوامل (CA) حتى ‪100 MHz‬ | شبكة IP بالكامل
ماذا أتاح هذا الجيل؟
بث الفيديو عالي الدقة والتطبيقات السحابية على الجوال
اقتصاد التطبيقات: النقل الذكي والتوصيل والمدفوعات
الصوت عبر LTE (VoLTE) بجودة HD وشبكة IP موحدة
إنترنت الأشياء منخفض الطاقة: NB-IoT و LTE-M
التقنيات الرئيسية
OFDMA / SC-FDMA
MIMO 4x4 / 8x8
eNodeB
EPC (نواة IP)
256-QAM
Carrier Aggregation
نقطة تنفيذية: 4G هو العمود الفقري الحالي للإيرادات عالمياً، وسيستمر لعقد آخر على الأقل كطبقة تغطية أساسية جنباً إلى جنب مع 5G.
تطور شبكات الاتصالات المتنقلة | عرض تنفيذي
6
Notes: الجيل الرابع (4G): LTE — عصر النطاق العريض المتنقل. الإطلاق التجاري الأول: السويد والنرويج 2009 | المعيار: LTE (Rel-8) ثم LTE-Advanced و LTE-Advanced Pro. نقطة تنفيذية: 4G هو العمود الفقري الحالي للإيرادات عالمياً، وسيستمر لعقد آخر على الأقل كطبقة تغطية أساسية جنباً إلى جنب مع 5G.

## Slide 7
5G
الجيل الخامس (5G): NR — منصة الصناعة والمجتمع الرقمي
الإطلاق التجاري: كوريا الجنوبية والولايات المتحدة 2019 | المعيار: 5G NR (Rel-15/16/17) | متطلبات ITU IMT-2020
سرعة نقل البيانات
20 Gbps
ذروة التنزيل | ‪10 Gbps‬ رفع | ‪100 Mbps‬ سرعة مضمونة للمستخدم
كثافة المستخدمين
1 مليون / كم²
زمن استجابة ‪1 ms‬ (URLLC) | حركية حتى 500 كم/س
نطاق التردد
FR1 + FR2
FR1: 410 MHz–7.125 GHz (n78: 3.5 GHz) | FR2: 24.25–71 GHz
عرض القناة
100 / 400 MHz
‪100 MHz‬ لكل حامل في FR1 | ‪400 MHz‬ في الموجات المليمترية
ماذا أتاح هذا الجيل؟
المصانع الذكية والشبكات الخاصة والأتمتة الصناعية
النطاق العريض الثابت اللاسلكي (FWA) كبديل للألياف
الرعاية الصحية عن بُعد والمركبات المتصلة (V2X)
تقطيع الشبكة (Network Slicing) والحوسبة الطرفية MEC
التقنيات الرئيسية
CP-OFDM
Massive MIMO 64T64R
Beamforming
gNodeB
5GC (SBA)
SA / NSA
Network Slicing
نقطة تنفيذية: قيمة 5G الحقيقية في وضع Standalone وخدمات الأعمال (B2B)، لا في سرعة المستهلك فقط.
تطور شبكات الاتصالات المتنقلة | عرض تنفيذي
7
Notes: الجيل الخامس (5G): NR — منصة الصناعة والمجتمع الرقمي. الإطلاق التجاري: كوريا الجنوبية والولايات المتحدة 2019 | المعيار: 5G NR (Rel-15/16/17) | متطلبات ITU IMT-2020. نقطة تنفيذية: قيمة 5G الحقيقية في وضع Standalone وخدمات الأعمال (B2B)، لا في سرعة المستهلك فقط.

## Slide 8
5G-A
الجيل الخامس المتقدم (5G-Advanced): الجسر نحو 6G
المعيار: 3GPP Release 18 (تجميد 2024) و Release 19 (2025) | أول نشر تجاري 2024–2025
سرعة نقل البيانات
10 Gbps
للمستخدم (تجريبي) | رفع حتى ‪1 Gbps‬ أي أضعاف 5G | كفاءة طيفية +30%
كثافة المستخدمين
≈ 10× السعة
لكل خلية عبر ELAA-MM | تحديد الموقع بدقة سنتيمترية
نطاق التردد
6.4–7.1 GHz
النطاق العلوي من ‪6 GHz‬ (قرار WRC-23) إضافة إلى FR1/FR2 | توسيع mmWave | الأقمار NTN
الطاقة والذكاء
AI/ML أصيل
توفير طاقة حتى 30% | حالات استخدام XR و RedCap للأجهزة الخفيفة
ماذا أتاح هذا الجيل؟
الواقع الممتد XR والوسائط الغامرة بزمن استجابة منخفض
التكامل مع الأقمار الصناعية (NTN) لتغطية شاملة
الذكاء الاصطناعي في واجهة الراديو وإدارة الشبكة
RedCap: أجهزة إنترنت أشياء أرخص وأقل استهلاكاً
التقنيات الرئيسية
Release 18/19
AI/ML Air Interface
RedCap / eRedCap
NTN
Passive IoT
ISAC (بدايات)
Network Energy Saving
نقطة تنفيذية: 5G-Advanced ترقية برمجية إلى حد كبير على بنية 5G SA؛ فرصة لرفع الإيرادات دون استثمار رأسمالي ضخم.
تطور شبكات الاتصالات المتنقلة | عرض تنفيذي
8
Notes: الجيل الخامس المتقدم (5G-Advanced): الجسر نحو 6G. المعيار: 3GPP Release 18 (تجميد 2024) و Release 19 (2025) | أول نشر تجاري 2024–2025. نقطة تنفيذية: 5G-Advanced ترقية برمجية إلى حد كبير على بنية 5G SA؛ فرصة لرفع الإيرادات دون استثمار رأسمالي ضخم.

## Slide 9
6G
الجيل السادس (6G): IMT-2030 — الشبكة الذكية الحسّاسة
إطار ITU-R IMT-2030 (2023) | المعيار 3GPP Release 20/21 (2027–2029) | الإطلاق التجاري المتوقع حوالي 2030
سرعة نقل البيانات
1 Tbps
ذروة مستهدفة (50× 5G) | ‪1 Gbps‬ سرعة للمستخدم | زمن استجابة ‪0.1 ms‬
كثافة المستخدمين
10 مليون / كم²
10× كثافة 5G | موثوقية 99.99999% | حركية حتى 1000 كم/س
نطاق التردد
7–24 GHz + THz
FR3 السنتيمتري (‪7.125–24.25 GHz‬) | دون التيراهرتز ‪100–300 GHz‬
قدرات جديدة
اتصال + استشعار
ISAC | ذكاء اصطناعي أصيل | كفاءة طاقة 100× | تغطية أرضية-فضائية موحدة
ماذا أتاح هذا الجيل؟
الروبوتات التعاونية والتوائم الرقمية بزمن حقيقي
الشبكة كمستشعر: كشف الحركة والبيئة دون أجهزة إضافية
الاتصالات الهولوغرافية والإنترنت اللمسي
الاستدامة: هدف صافي صفري للطاقة لكل بت
التقنيات الرئيسية
Sub-THz
RIS (أسطح ذكية)
AI-Native RAN
ISAC
Cell-free Massive MIMO
Semantic Comms
NTN موحدة
نقطة تنفيذية: 6G لن يستبدل 5G بل يبنى فوقه؛ القرار الحالي هو تأمين الطيف (FR3) وتحديث النواة إلى سحابة أصيلة استعداداً له.
تطور شبكات الاتصالات المتنقلة | عرض تنفيذي
9
Notes: الجيل السادس (6G): IMT-2030 — الشبكة الذكية الحسّاسة. إطار ITU-R IMT-2030 (2023) | المعيار 3GPP Release 20/21 (2027–2029) | الإطلاق التجاري المتوقع حوالي 2030. نقطة تنفيذية: 6G لن يستبدل 5G بل يبنى فوقه؛ القرار الحالي هو تأمين الطيف (FR3) وتحديث النواة إلى سحابة أصيلة استعداداً له.

## Slide 10
5G: ثلاث ركائز للخدمة بدل خدمة واحدة
متطلبات IMT-2020 مقابل الأداء الفعلي المُقاس في الشبكات التجارية
الأداء الفعلي (2025) | هدف IMT-2020 | المؤشر
1–4 Gbps (mmWave) ¦ 0.5–1.5 Gbps (3.5 GHz) | 20 Gbps | ذروة التنزيل
‪150–400 Mbps‬ في الأسواق الرائدة | 100 Mbps | متوسط سرعة المستخدم
‪8–20 ms‬ طرف إلى طرف (SA) | ‪1 ms‬ (راديو) | زمن الاستجابة
يتحقق نظرياً مع mMTC / RedCap | 1 مليون / كم² | الكثافة
≈ 3× كفاءة 4G عملياً | ‪30 bps/Hz‬ تنزيل | كفاءة الطيف
الفجوة بين الهدف والواقع طبيعية: الأهداف تُقاس في ظروف مثالية بعرض نطاق كامل، بينما تحدد كمية الطيف المتاحة للمشغل (‪100 MHz‬ في ‪3.5 GHz‬) الأداء الفعلي.
تطور شبكات الاتصالات المتنقلة | عرض تنفيذي
10
Notes: مثلث 5G: eMBB للنطاق العريض، URLLC للتطبيقات الحرجة، mMTC لإنترنت الأشياء الضخم. الجدول يقارن أهداف ITU بالأداء المقاس فعلياً.

## Slide 11
جدول المقارنة الشامل بين الأجيال
القدرات الرئيسية: سرعة البيانات، المستخدمون، نطاق التردد، عرض القناة، التقنية
عرض القناة | نطاق التردد | المستخدمون / الكثافة | زمن الاستجابة | ذروة سرعة التنزيل | التقنية الأساسية | الإطلاق | الجيل
200 kHz | 850 / 900 / 1800 / 1900 MHz | 8 لكل حامل ‪200 kHz‬ ¦ مئات لكل خلية | ≈ 500 ms | ‪9.6 kbps → 384 kbps‬ | GSM / TDMA — GPRS / EDGE | 1991 | 2G
5 MHz | 850 / 900 / 1900 / 2100 MHz | ≈ 100–200 متزامن لكل حامل | 100–200 ms | ‪384 kbps → 42 Mbps‬ | UMTS / WCDMA — HSPA+ | 2001 | 3G
‪1.4–20 MHz‬ (CA حتى 100) | ‪450 MHz‬ – ‪5.9 GHz‬ (أساساً 700–2600) | ≈ 100 ألف / كم² | 30–50 ms | ‪100 Mbps → 3 Gbps‬ | LTE / OFDMA — LTE-A Pro | 2009 | 4G
100 MHz (FR1) / 400 MHz (FR2) | FR1: 0.41–7.125 GHz ¦ FR2: 24–71 GHz | 1 مليون / كم² | 1–10 ms | 20 Gbps | NR / CP-OFDM — Massive MIMO | 2019 | 5G
حتى ‪400 MHz‬ + CA واسع | + ‪6 GHz‬ العلوي (6.4–7.1) + mmWave موسع | ≈ 10× سعة الخلية | < 1–5 ms | ‪10 Gbps‬ للمستخدم (عملياً) | NR Rel-18/19 + AI/ML + NTN | 2024 | 5G-A
غيغاهرتز متعددة | FR3: ‪7–24 GHz‬ ¦ ‪100–300 GHz‬ + الحالي | 10 مليون / كم² | 0.1 ms | 1 Tbps | AI-Native — ISAC — Sub-THz | ≈ 2030 | 6G
القيم الذروية وفق معايير 3GPP وأهداف ITU (IMT-2000 / IMT-Advanced / IMT-2020 / IMT-2030). القيم المسبوقة بـ ≈ تقديرات تشغيلية نموذجية وتختلف بحسب التهيئة والطيف المتاح.
تطور شبكات الاتصالات المتنقلة | عرض تنفيذي
11
Notes: جدول المقارنة: اقرأ الجدول من اليمين لليسار. ركّز على ثلاثة أعمدة: ذروة السرعة، الكثافة، ونطاق التردد.

## Slide 12
ذروة سرعة نقل البيانات: نمو أسّي بمعامل 10–50 لكل جيل
بالميغابت في الثانية (Mbps) — مقياس لوغاريتمي، القيم الذروية حسب المعيار
Chart: Mbps
| 2G (EDGE) | 3G (HSPA+) | 4G (LTE-A Pro) | 5G (NR) | 5G-A | 6G
ذروة التنزيل (Mbps) | 0.384 | 42 | 3000 | 20000 | 30000 | 1000000
×2.6 مليون
من EDGE (‪384 kbps‬) إلى 6G (‪1 Tbps‬)
×50
من 5G إلى 6G (‪20 Gbps‬ → ‪1 Tbps‬)
×100
سرعة المستخدم الفعلية: 4G (‪10 Mbps‬) → 6G (‪1 Gbps‬)
تطور شبكات الاتصالات المتنقلة | عرض تنفيذي
12
Notes: مخطط سرعة البيانات على مقياس لوغاريتمي؛ كل درجة على المحور تعني عشرة أضعاف. 5G-Advanced قيمته تقريبية (30 Gbps مع تجميع حوامل موسع).

## Slide 13
زمن الاستجابة وكثافة المستخدمين: مفتاحا الأسواق الجديدة
مقياس لوغاريتمي — كلما انخفض زمن الاستجابة وارتفعت الكثافة، اتسعت حالات الاستخدام الصناعية
Chart: زمن الاستجابة بالملّي ثانية (الأقل أفضل)
| 2G | 3G | 4G | 5G | 5G-A | 6G
زمن الاستجابة (ms) | 500 | 150 | 40 | 5 | 2 | 0.1
Chart: كثافة الاتصال المستهدفة (جهاز لكل كم²)
| 2G | 3G | 4G | 5G | 5G-A | 6G
الكثافة (جهاز/كم²) | 1000 | 10000 | 100000 | 1000000 | 5000000 | 10000000
قيم 2G و3G و5G-A تقديرية لأغراض المقارنة؛ أما 4G و5G و6G فهي أهداف ITU الرسمية (IMT-Advanced و IMT-2020 و IMT-2030).
تطور شبكات الاتصالات المتنقلة | عرض تنفيذي
13
Notes: مخططان: زمن الاستجابة (يسار الجمهور: الكثافة، يمين: زمن الاستجابة). الأرقام لوغاريتمية.

## Slide 14
خريطة الطيف: كل جيل يصعد إلى ترددات أعلى
النطاقات الترددية الرئيسية لكل جيل — التردد المنخفض يمنح التغطية، والمرتفع يمنح السعة
تطور شبكات الاتصالات المتنقلة | عرض تنفيذي
14
Notes: خريطة الطيف على مقياس لوغاريتمي. لاحظ أن 5G وسّع النطاق إلى الموجات المليمترية، و6G يستهدف النطاق السنتيمتري 7–24 GHz ودون التيراهرتز مع إعادة استخدام الطيف الحالي.

## Slide 15
تطور بنية الشبكة: من التبديل الدائري إلى النواة الذكية
ثلاث طبقات: الشبكة الأساسية، شبكة الوصول الراديوي، وتقنية الهوائي والراديو
الشبكة الأساسية
شبكة الوصول
الراديو والهوائي
2G
MSC / HLR + SGSN / GGSN
تبديل الدوائر
BTS + BSC
هرمية مركزية
TDMA — GMSK
هوائي واحد
3G
MSC + SGSN / GGSN
دوائر + حزم
NodeB + RNC
WCDMA — 5 MHz
MIMO 2x2
4G
EPC (MME / S-GW / P-GW)
حزم IP بالكامل
eNodeB مسطّحة
بلا متحكم
OFDMA — CA
MIMO 4x4 / 8x8
5G
5GC — بنية خدمية SBA
سحابية أصيلة
gNodeB: CU / DU / RU
Open RAN
CP-OFDM
Massive MIMO 64T64R
5G-A
5GC + AI/ML
تقطيع متقدم
RAN ذكية
توفير طاقة
ELAA-MM
NTN + RedCap
6G
نواة أصيلة بالذكاء
حوسبة + اتصال + استشعار
Cell-free
أرضية-فضائية موحدة
Sub-THz — RIS
واجهة راديو بالذكاء
اتجاه التطور: مركزية → تسطيح → افتراضية سحابية → ذكاء اصطناعي أصيل
تطور شبكات الاتصالات المتنقلة | عرض تنفيذي
15
Notes: تطور البنية: اقرأ الأعمدة من اليمين (2G) إلى اليسار (6G). الاتجاه العام: تسطيح الهرمية، ثم الافتراضية السحابية، ثم الذكاء الاصطناعي الأصيل.

## Slide 16
حالات الاستخدام: من الصوت إلى الاستشعار
كل جيل فتح فئة جديدة من الخدمات — والقيمة انتقلت من المستهلك إلى الصناعات
2G
صوت رقمي
الرسائل القصيرة
التجوال الدولي
3G
مكالمات فيديو
الهواتف الذكية
الخرائط والموقع
4G
بث الفيديو HD
اقتصاد التطبيقات
NB-IoT / LTE-M
5G
المصانع الذكية
FWA بديل الألياف
المركبات المتصلة
5G-A
الواقع الممتد XR
تغطية الأقمار NTN
RedCap للأجهزة
6G
الروبوتات والتوائم
الشبكة كمستشعر
الهولوغرام واللمس
الاتجاه: تحوّل مصدر القيمة من الاشتراك الفردي (ARPU) إلى الشبكات الخاصة والخدمات الصناعية، ومن الاتصال إلى «الاتصال + الحوسبة + الاستشعار».
تطور شبكات الاتصالات المتنقلة | عرض تنفيذي
16
Notes: حالات الاستخدام لكل جيل. لاحظ الانتقال من خدمات المستهلك إلى خدمات الصناعة والأقمار والاستشعار.

## Slide 17
التوجهات الاستراتيجية والتوصيات التنفيذية
ما الذي ينبغي أن يكون على أجندة القيادة خلال 2026–2030
التوجهات
الطيف يزداد ندرة وارتفاعاً
المعركة القادمة على ‪6 GHz‬ العلوي و‪7–24 GHz‬؛ WRC-27 سيحدد نطاقات 6G.
الشبكة تصبح برمجيات
النواة السحابية و Open RAN يحولان الإنفاق من الأجهزة إلى البرمجيات والتشغيل.
الذكاء الاصطناعي في قلب الشبكة
من تحسين الطاقة في 5G-A إلى واجهة راديو مصممة بالذكاء في 6G.
التقارب الأرضي-الفضائي
الأقمار منخفضة المدار جزء من الشبكة (NTN) لا منافس لها.
التوصيات التنفيذية
1
تأمين الطيف
المشاركة في مزادات ‪6 GHz‬ و mmWave، وحجز موقف واضح تجاه FR3 قبل WRC-27.
2
الانتقال إلى 5G SA ثم 5G-Advanced
استكمال النواة المستقلة خلال 18 شهراً؛ فهي شرط XR والتقطيع وRedCap.
3
تحقيق الدخل من B2B
بناء عروض شبكات خاصة وتقطيع للقطاعات الصناعية واللوجستية والصحة.
4
الاستعداد المبكر لـ 6G
الانخراط في 3GPP/ITU، وتجارب Sub-THz وISAC، وشراكات الأقمار NTN.
تطور شبكات الاتصالات المتنقلة | عرض تنفيذي
17
Notes: التوجهات والتوصيات: أربعة توجهات وأربع توصيات قابلة للتنفيذ خلال 2026–2030.

## Slide 18
الخلاصة
2G → 3G
من الصوت الرقمي إلى الإنترنت المتنقل
4G
النطاق العريض وشبكة IP الكاملة — أساس اقتصاد التطبيقات
5G → 5G-A
منصة الصناعات: سرعة، موثوقية، كثافة، وذكاء اصطناعي
6G
اتصال + حوسبة + استشعار بسرعة تيرابت وزمن 0.1 ملّي ثانية
شكراً لكم — أسئلة ونقاش
المصادر: مواصفات 3GPP (Rel-99 إلى Rel-19)، تقارير ITU-R (IMT-2000، IMT-Advanced، IMT-2020، IMT-2030)، GSMA Intelligence، Ericsson Mobility Report.
Notes: الختام: أربع رسائل، ثم فتح باب النقاش.